СТАНЦИЯ СМАЗКИ

для ТНВД

Паспорт ПС

г. Екатеринбург

# 1. Общие сведения об изделии

### 1.1.  Наименование изделия: Станция смазки для ТНВД.

1.2. Станция смазки  (рис.1) предназначена: для обеспечения условий смазки при испытании  ТНВД с циркуляционной системой смазки.

При испытании ТНВД  с циркуляционной системой смазки масло от напорного штуцера по трубопроводу подается к ТНВД. Слив масла от ТНВД производится по сливному трубопроводу. Давление масла регулируется дросселем с маховичком, контролируется по манометру. Применяется масло, соответствующее марке для определенного ТНВД.

# 2. Основные технические данные и характеристики

  - Основные параметры и характеристики должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | стационарный |
| 2 | Диапазон воспроизводимого давления, Мпа (кгс/см2) | 0...0,6 (0...6) |
| 3 | Предел допускаемого падения давления, % | ±1 |
| 4 | Емкость гидробака, л не менее | 16 |
| 5 | Подача масла, л/мин | 21 |
| 6 | Тип встроенного насоса | НШ-10У-3Л |
| 7 | Питание от сети переменного тока: 7.1. Напряжение, в | 380 |
|  | 7.2 Частота, Гц | 50±1 |
| 8 | Установленная мощность, кВт | 0,75 |
| 9 | Габаритные размеры, мм | 400х450х550 |
| 10 | Масса, кг, не более | 30 |
| 11 | Количество обслуживающего персонала | 1 |

# Комплект поставки

1		Станция смазки	1 шт.

2		Трубопровод	2 шт.

1

8. Техническое обслуживание

# 8.1.	Проверять уровень масла в баке, при необходимости доливать масло через 	сапун с фильтром до уровня по маслоуказателю. Периодически проверять 	систему подачи масла на герметичность визуально, промывать фильтры.

# Не допускать загрязнения рабочего места утечками масла.

# 9. Свидетельство о приемке

Станция смазки          заводской номер  _______________________

признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК				Дата выпуска________________

# 10. Свидетельство о консервации и упаковке

Станция смазки                     заводской номер  _______________________

Упакована согласно условиям хранения и транспортирования по группе 5 	ГОСТ 15150.

Дата упаковки_________________

Упаковку произвел_____________________

# 11. Гарантийные обязательства

11.1.	Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении 	потребителем 	условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2.	Срок годности 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 	месяцев со дня 	отгрузки потребителю.

6

# Возможные неисправности и методы устранения

| № п/п | неисправность и ее проявление | причина неисправности | способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | насос не нагнетает масло | неправильное направление вращения вала | изменить подсоединение электродвигателя |
|  |  | низкий уровень масла в баке | долить масло по маслоуказателю |
|  |  | засор трубопроводов | разобрать и прочистить трубопроводы |
|  |  | подсасывание воздуха | подтянуть соединение трубопроводов применить масло |
|  |  | Велика вязкость масла | соответствующей марки по паспорту ТНВД |
| 2 | видимое подтекание масла | нарушение герметичности соединений | устранить подтекание масла в соединительных узлах |

5

# Устройство и работа

  - Станция смазки (рис.1; рис. 1.а.) состоит из:

- бака -1, на крышке которого смонтированы: насос с электродвигателем -2; штуцеры подачи масла в гидросистему и слива от ТНВД – 8,9; сапун с заливной горловиной;

- панель, на которой смонтированы: автомат. выключатель – 3;

манометр – 4; дроссель -5;

- корпус -6;

- гидросистемы -7.

1. Бак, 20л.;    2. Насос с электродвигателем;    3. Автомат выключатель; 4. Манометр;     5. Дроссель;    6. Корпус;   7. Гидросистема;    8. Штуцер нагнетания;     9. Штуцер слива

2

1. Топливный бак;     2. Насос НШ 10У-3л;     3.  Манометр;     4  Дроссель                        5.  Фильтр;   6.   Штуцер нагнетания;    7.  Штуцер слива;     8. Сапун;    9.  Горловина

3

# Указания мер безопасности

  - Станция смазки должна быть смонтирована с соблюдение мер безопасности к монтажу и эксплуатации производственного оборудования.

  - Течь в соединениях трубопроводов не допускается.

  - Рабочее место следует содержать в чистоте.

  - К обслуживанию станции допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по общим правилам техники безопасности.

# Подготовка и порядок работы

  - При подготовке к работе:

- Установить станцию на ровном участке;

-  подсоединить трубопроводы из комплекта штуцер «к ТНВД» к насосу 		   ТНВД и слив от 	   ТНВД к штуцеру «слив»;

-  залить масло в бак не более 20 л.;

-  проверить наличие течи в соединениях трубопроводов;

-  закрыть дроссель 4 (рис.1);

-  произвести заземление станции;

-  подключить электрический кабель к электрошкафу 3 х 380 V;

-  проверить правильность вращения вала электродвигателя,	 крыльчатка   		   электродвигателя должна вращаться против часовой стрелки, если смотреть 			со стороны крыльчатки вентилятора.

  - Работа станции смазки:

-  Подсоединить трубопроводы подачи слива к ТНВД;

-  открыть дроссель 4;

-  включить насос подачи масла на панели электрошкафа;

-  отрегулировать давление, необходимое для данного ТНВД дросселем 4.

4