ООО «Стройдизель»  ОП «УМР- КОЭЗ»

СТЕНД

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

КИ-22210-02М-18,5

ПАСПОРТ 22210-02М-18,5ПС

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Тип | Стационарный |
| 2. Число одновременно испытываемых секций (линий нагнетания), шт., не более | 12 |
| 3. Диапазон воспроизведения: |  |
| 3.1 частоты вращения приводного вала, мин"1 | 60...3000 |
| 3.2 отсчета числа оборотов (циклов) | 1...9999 |
| 3.3 давления топлива, создаваемого стендовым насосом, МПа (кгс/см2) | 0...2,5(0...25) |
| 3.4 давления воздуха, создаваемого ограничителем дымления, МПа (кгс/см2) | 0...0,16(0... 1,6) |
| 3.5 температуры топлива, С | 20...60 |
| 3.6 цикловой подачи топлива в диапазоне (60... 1100) мин-1, мм3/цикл | 0...300 |
| 4. Предел допускаемого отклонения: |  |
| 4.1 воспроизведение часты вращения приводного вала: а) в диапазоне (60. ..800) мин-1, мин-1 б) в диапазоне (800.. .3000) мин-1, % | ±2 ±0,25 |
| 4.2 температуры топлива, оС | ± 2 |
| 5. Диапазон измерения: |  |
| 5.1 объема топлива сосудами СТА, мл - первого ряда | 6...135 |
| 5.2 давления топлива, создаваемого стендовым насосом, (МПа гс/см2) | 0...4(0...40) |
| 5.3 углов начала нагнетания топлива,... ° | 0...360 |
| 5.4 углов начала впрыскивания топлива,...° | 0,5...359,5 |
| 6. Предел допускаемой основной погрешности средств измерения: |  |
| 6.1 объема топлива сосудами СТА, мл - первого ряда | ±1 |
| 6.2 углов начала нагнетания топлива,...° | ±0,5 |
| 6.3 углов начала впрыскивания (фазовый угол между импульсами впрыскивания топлива),... | ±0,15 |

2

Окончание таблицы 1

| Наименование показателя и единица измерения | Величина |
| --- | --- |
| 6.4 частоты вращения приводного вала, мин-1 | ±1,5 |
| 6.5 отсчета заданного числа оборотов (циклов), об(цикл) | ±1 |
| 6.6 углов разворота муфта опережения впрыскивания, ...о | ±0,15 |
| 6.7 температуры топлива, оС | 0,1 |
| 7. Вместимость топливного бака, л, не менее | 36 |
| 8. Установленная мощность, кВт, не менее | 19,3 |
| - в том числе электродвигателя приводного вала | 18,5 |
| 9. Питание от сети переменного тока: |  |
| - напряжение, В | +10% 380 -5% |
| - частота, Гц | 50±1 |
| 10. Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 1580x680x1900 |
| 11. Масса, кг, не более | 580 |
| 12. Средний ресурс, лет, не менее | 7 |

3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Условн. марки-ровка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стенд для испытания и регулирования топливной аппаратуры дизельных двигателей | 22210-02М-18,5.000.000 | 1 |  |  |
| Шпилька | 22205-01.130.01 | 6 |  |  |
| Гайка | 22205-01.130.02 | 6 |  |  |
| Комплект сменных частей | - базовый |  |
| Кронштейн крепления ТНВД ЯЗТА, 33,36 | 15723.030.100 | 1 | 33,36 |  |
|  | -01 | 1 | 33,36-01 |  |
| Пластина для ТНВД ЯЗТА | 15723.030.200 | 1 | ЯЗТА 33 | R=56 |
| Пластина для ТНВД ЯЗТА | 15723.030.200-01 | 1 | 33-01 | R=56 |
| Болт | 22205-02.310.13 | 4 | 33.13 | М8х125 бирка |
| Шайба сферическая | 15723.030.003 | 4 | 30 | на бирке. |
| Палец | 22205-02.310.12 | 4 | 33.12 | для ТНВД типа 33 |
| Болт М8х45 | ГОСТ 7798-70 | 4 |  | для ТНВД типа 33 |
| Шайба 8.65Г.05 | ГОСТ 6402-70 | 4 |  | для ТНВД типа 33 |
| Крышка | 22205-02.310.03 |  | 33.03 | для ТНВД типа 33 |
| Прокладка | 22205-02.310.04 |  |  | бирка для ТНВД типа 33 |
| Переходник ТНВД ЯЗТА модели 80 | 22201.59.000-02 |  | 80 |  |
| Переходник ТНВД 33(КАМАЗ) | 22205-02.310.20 |  | 33,20 |  |

4

Продолжение таблицы 2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Условн. марки-ровка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переходник форсунок- ЯМЗ-740 (КамАЗ) | 22210.000.026-02 | 8 | ЯМЗ 740 | Ø24,6 бирка |
| Переходник к муфте опережения впрыскивания ТНВД 33 | 22210.000.039 | 1 | 33,39 |  |
| Топливопровод «III-IV» | 22210.066.00Б | 1 |  |  |
| Заглушка | 22210.000.040 | 1 |  | на бирке |
| Топливопровод ТНВД типа 4ТН-8,5х10 | 22210.065.000-01 | 3 | 4ТН | L=900мм |
| Топливопровод (вентиль - V штуцер) | 22210-02.069.000 | 1 | 69 | L=700mm |
| Топливопровод сливной | 921.290.00М | 2 | 9 | L=660mm |
| Вентиль | 22210-02.003.000 | 1 | 3 |  |
| Топливопровод высокого давления | 22210-02.081.000В | 12 | 81 | L=1200mm |
| Устройство натяжное | 22201.025.000 | 1 | 25 |  |
| Шайба уплотнительная | 921.000.71 | 16 | 71 | Алюм. Ø 14 бирка |
| Планка крепления форсунок ЯМЗ,АМЗ,ФШ,ФД-22 | 22205-01.400.02 | 6 | ЯМЗ, АМЗ, ФШ ФД-22 |  |
| Планка крепления форсунок КамАЗ | 22205-02.310.02 | 4 | 33.02 |  |
| Болт специальный | 22205-01.000.24 | 2 | 24 | M14xl,5 |
| Комплект дренажных патрубков | 22210-02.096.000 | 12 | 96 | Ml0xl-ФШ- 12шт M10xl,25- КамАЗ-8шт бирка |
| Болт станочный | 22210.000.020 | 3 | 20 | 1 шт.для упаковки |
| Болт специальный | 22201.00.011 | 4 | 11 |  |
| БолтМ8х12 | ГОСТ 7798-70 | 2 |  |  |
| Болт Ml0x25 | ГОСТ 7798-70 | 4 |  |  |
| Болт Ml0x45 | ГОСТ 7798-70 | 2 |  |  |

5

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Кол. | Условн. марки-ровка | Примечание |
| Гайка М12-6Н.5.05 | ГОСТ 5915-70 | 4 |  |  |
| Шайба 12.65Г.05 | ГОСТ 6402-70 | 5 |  |  |
| Заглушка | 22205.000.21 | 1 | 21 |  |
| Переходник для ТНВД ЯЗТА-133, 173, 175,185, 186 | 22210-02X-02.000.001 | 1 | 133,173, 175,185,186 |  |
| Комплект инструмента и принадлежностей |
| Ключ (для электрошкафа) | 22210.032.000А | 1 | 32 |  |
| Индикатор ИЧ-10 | ГОСТ 577-68 | 1 |  |  |
| Моментоскоп | 921.116.00В | 1 | 116 |  |
| Документация |
| Паспорт | 22210-02М-18,5ПС | 1 |  |  |
| Руководство по эксплуатации | 22210-02 РЭ | 1 |  | . |
| Руководство по эксплуатации измерительного блока КОЭЗ-9 |  | 1 |  |  |

По требованию потребителя за дополнительную плату могут быть поставлены запасные части и дополнительные приспособления для испытания и регулирования различных топливных насосов и фильтров.

6

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стенд    для    испытания    и регулирования топливной аппаратуры дизельных двигателей КИ-22210-02М-18,5

Заводской     номер   	   соответствует техническим

условиям ТУ 5251-010-00862598-2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «	»	 _20  _г.

Представитель ОТК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Стенд     КИ-22210-02М-18,5     заводской     номер

подвергнут консервации   согласно   требованиям,   предусмотренным   техническими условиями.

Дата консервации «	»	г.

Срок консервации

Консервацию и упаковку произвёл

Представитель ОТК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод - изготовитель гарантирует соответствие стенда требованиям технических условий ТУ 5251-010-00862598-2006 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - двенадцать месяцев со дня ввода стенда в эксплуатацию,    но    не   более    восемнадцати   месяцев    со   дня   принятия    ОТК предприятия - изготовителя.

7